## Slide 1: Пример передачи данных в сети
Глобальная сеть
S1
Коммутатор
1
3
2
Хаб H1
A.1
1475
Маршрутизатор
M1
1
2
3
A.100
1202
B.200
1203
C.25
1201
A.2
7213
A.3
8555
A.4
3856
C.24
4413
Хаб H2
Сеть
B

## Slide 2: Пример передачи данных в сети А.1  А.4
Глобальная сеть
S1
Коммутатор
1
3
2
Хаб H1
A.1
1475
Маршрутизатор
M1
1
2
3
A.100
1202
B.200
1203
C.25
1201
A.2
7213
A.3
8555
A.4
3856
C.24
4413
Хаб H2
Сеть
B
Канальный уровень |  | Сетевой уровень |  | Данные
Отправитель | Получатель | Отправитель | Получатель | 
1475 | ? | A.1 | A.4 | XXXXXX

## Slide 3: Пример передачи данных в сети А.1  А.4
Глобальная сеть
S1
Коммутатор
1
3
2
Хаб H1
A.1
1475
Маршрутизатор
M1
1
2
3
A.100
1202
B.200
1203
C.25
1201
A.2
7213
A.3
8555
A.4
3856
C.24
4413
Хаб H2
Сеть
B
Канальный уровень |  | Сетевой уровень |  | Данные
Отправитель | Получатель | Отправитель | Получатель | 
1475 | 3856 | A.1 | A.4 | XXXXXX
ARP таблица
MAC | Сетевой
1202 | A.100
7213 | A.2
3856 | A.4

## Slide 4: Пример передачи данных в сети А.1  А.4
Глобальная сеть
S1
Коммутатор
1
3
2
Хаб H1
A.1
1475
Маршрутизатор
M1
1
2
3
A.100
1202
B.200
1203
C.25
1201
A.2
7213
A.3
8555
A.4
3856
C.24
4413
Хаб H2
Сеть
B
Канальный уровень |  | Сетевой уровень |  | Данные
Отправитель | Получатель | Отправитель | Получатель | 
1475 | 3856 | A.1 | A.4 | XXXXXX

## Slide 5: Пример передачи данных в сети А.1  А.4
Глобальная сеть
S1
Коммутатор
1
3
2
Хаб H1
A.1
1475
Маршрутизатор
M1
1
2
3
A.100
1202
B.200
1203
C.25
1201
A.2
7213
A.3
8555
A.4
3856
C.24
4413
Хаб H2
Сеть
B
Канальный уровень |  | Сетевой уровень |  | Данные
Отправитель | Получатель | Отправитель | Получатель | 
1475 | 3856 | A.1 | A.4 | XXXXXX
Таблица коммутации
3
3856
3
8555
2
1202
1
7213
1
1475
Порт
МАС

## Slide 6: Пример передачи данных в сети А.1  А.4
Глобальная сеть
S1
Коммутатор
1
3
2
Хаб H1
A.1
1475
A.100
1202
B.200
1203
Маршрутизатор
M1
1
2
3
C.25
1201
A.2
7213
A.3
8555
A.4
3856
C.24
4413
Хаб H2
Сеть
B
Канальный уровень |  | Сетевой уровень |  | Данные
Отправитель | Получатель | Отправитель | Получатель | 
1475 | 3856 | A.1 | A.4 | XXXXXX

## Slide 7: Пример передачи данных в сети А.3  А.4
Глобальная сеть
S1
Коммутатор
1
3
2
Хаб H1
A.1
1475
Маршрутизатор
M1
1
2
3
A.100
1202
B.200
1203
C.25
1201
A.2
7213
A.3
8555
A.4
3856
C.24
4413
Хаб H2
Сеть
B
Канальный уровень |  | Сетевой уровень |  | Данные
Отправитель | Получатель | Отправитель | Получатель | 
8555 | ? | A.3 | A.4 | XXXXXX
ARP таблица
A.2
7213
A.4
3856
A.100
1202
Сетевой
MAC
3856

## Slide 8: Пример передачи данных в сети А.3  А.4
Глобальная сеть
S1
Коммутатор
1
3
2
Хаб H1
A.1
1475
Маршрутизатор
M1
1
2
3
A.100
1202
B.200
1203
C.25
1201
A.2
7213
A.3
8555
A.4
3856
C.24
4413
Хаб H2
Сеть
B
Канальный уровень |  | Сетевой уровень |  | Данные
Отправитель | Получатель | Отправитель | Получатель | 
8555 | 3856 | A.3 | A.4 | XXXXXX
Таблица коммутации
3
3856
3
8555
2
1202
1
7213
1
1475
Порт
МАС

## Slide 9: Пример передачи данных в сети Глобальная сеть  А.3
Глобальная сеть
S1
Коммутатор
1
3
2
Хаб H1
A.1
1475
Маршрутизатор
M1
1
2
3
A.100
1202
B.200
1203
C.25
1201
A.2
7213
A.3
8555
A.4
3856
C.24
4413
Хаб H2
Сеть
B
Канальный уровень |  | Сетевой уровень |  | Данные
Отправитель | Получатель | Отправитель | Получатель | 
4413 | 1201 | Z.76 | A.3 | XXXXXX
Таблица маршрутизации
1
С.24
Любая
3
---
B
2
---
А
Порт
Роутер
Сеть
1202
?
ARP таблица
B.6
9965
A.3
8555
С.24
4413
Сетевой
MAC
A.1
1475
8555

## Slide 10: Пример передачи данных в сети Глобальная сеть  А.3
Глобальная сеть
S1
Коммутатор
1
3
2
Хаб H1
A.1
1475
Маршрутизатор
M1
1
2
3
A.100
1202
B.200
1203
C.25
1201
A.2
7213
A.3
8555
A.4
3856
C.24
4413
Хаб H2
Сеть
B
Канальный уровень |  | Сетевой уровень |  | Данные
Отправитель | Получатель | Отправитель | Получатель | 
1202 | 8555 | Z.76 | A.3 | XXXXXX
Таблица коммутации
3
3856
3
8555
2
1202
1
7213
1
1475
Порт
МАС

## Slide 11: Пример передачи данных в сети A.3  Глобальная сеть
Глобальная сеть
S1
Коммутатор
1
3
2
Хаб H1
A.1
1475
Маршрутизатор
M1
1
2
3
A.100
1202
B.200
1203
C.25
1201
A.2
7213
A.3
8555
A.4
3856
C.24
4413
Хаб H2
Сеть
B
Канальный уровень |  | Сетевой уровень |  | Данные
Отправитель | Получатель | Отправитель | Получатель | 
8555 | ? | A.3 | Z.76 | XXXXXX
Таблица маршрутизации
1
А.100
Любая
1
---
А
Порт
Роутер
Сеть
ARP таблица
A.2
7213
A.4
3856
A.100
1202
Сетевой
MAC
1202

## Slide 12: Пример передачи данных в сети A.3  Глобальная сеть
Глобальная сеть
S1
Коммутатор
1
3
2
Хаб H1
A.1
1475
Маршрутизатор
M1
1
2
3
A.100
1202
B.200
1203
C.25
1201
A.2
7213
A.3
8555
A.4
3856
C.24
4413
Хаб H2
Сеть
B
Канальный уровень |  | Сетевой уровень |  | Данные
Отправитель | Получатель | Отправитель | Получатель | 
8555 | 1202 | A.3 | Z.76 | XXXXXX
Таблица коммутации
3
3856
3
8555
2
1202
1
7213
1
1475
Порт
МАС

## Slide 13: Пример передачи данных в сети A.3  Глобальная сеть
Глобальная сеть
S1
Коммутатор
1
3
2
Хаб H1
A.1
1475
Маршрутизатор
M1
1
2
3
A.100
1202
B.200
1203
C.25
1201
A.2
7213
A.3
8555
A.4
3856
C.24
4413
Хаб H2
Сеть
B
Канальный уровень |  | Сетевой уровень |  | Данные
Отправитель | Получатель | Отправитель | Получатель | 
8555 | 1202 | A.3 | Z.76 | XXXXXX
ARP таблица
B.6
9965
A.3
8553
С.24
4413
Сетевой
MAC
A.1
1475
Таблица маршрутизации
1
Любая
3
---
B
2
---
А
Порт
Роутер
Сеть
С.24
1201
?
4413

## Slide 14: Пример передачи данных в сети A.3  Глобальная сеть
Глобальная сеть
S1
Коммутатор
1
3
2
Хаб H1
A.1
1475
Маршрутизатор
M1
1
2
3
A.100
1202
B.200
1203
C.25
1201
A.2
7213
A.3
8555
A.4
3856
C.24
4413
Хаб H2
Сеть
B
Канальный уровень |  | Сетевой уровень |  | Данные
Отправитель | Получатель | Отправитель | Получатель | 
1201 | 4413 | A.3 | Z.76 | XXXXXX
????
44??

## Slide 15: Пример передачи данных в сети A.3  Глобальная сеть
Глобальная сеть
M1
1
2
3
A.100
1202
B.200
1203
C.25
1201
C.24
4413
Сеть
B
Канальный уровень |  | Сетевой уровень |  | Данные
Отправитель | Получатель | Отправитель | Получатель | 
44?? | ???? | A.3 | Z.76 | XXXXXX
4618
4412
Сеть
A
M2
R.10
4412
R.9
1872
M3
M4
R.5
4618
Сеть
T
M5
Сеть
P
Сеть
K
Сеть
Z
S.1
4617
S.2
8390
Z.100
8389
Таблица маршрутизации
…
…
R.5
Z
R.5
K
R.9
P
C.25
B
С.25
А
Роутер
Сеть

## Slide 16: Пример передачи данных в сети A.3  Глобальная сеть
Глобальная сеть
M1
1
2
3
A.100
1202
B.200
1203
C.25
1201
C.24
4413
Сеть
B
Канальный уровень |  | Сетевой уровень |  | Данные
Отправитель | Получатель | Отправитель | Получатель | 
4412 | 4618 | A.3 | Z.76 | XXXXXX
8390
4617
Сеть
A
M2
R.10
4412
R.9
1872
M3
M4
R.5
4618
Сеть
T
M5
Сеть
P
Сеть
K
Сеть
Z
S.1
4617
S.2
8390
Z.100
8389
Таблица маршрутизации
R.10
T
S.2
Z
S.2
K
R.9
P
R.10
B
R.10
А
Роутер
Сеть

## Slide 17: Пример передачи данных в сети A.3  Глобальная сеть
Глобальная сеть
M1
1
2
3
A.100
1202
B.200
1203
C.25
1201
C.24
4413
Сеть
B
Канальный уровень |  | Сетевой уровень |  | Данные
Отправитель | Получатель | Отправитель | Получатель | 
4617 | 8390 | A.3 | Z.76 | XXXXXX
7777
8389
Сеть
A
M2
R.10
4412
R.9
1872
M3
M4
R.5
4618
Сеть
T
M5
Сеть
P
Сеть
K
Сеть
Z
S.1
4617
S.2
8390
Z.100
8389